## Slide 1: מצלמה לזיהוי מספרי רכב הצגה והדרכה
Camera models:
I6-320LPR-MVF1 (2.8-12mm)
I6-320LPR-MVF2 (7-22mm)
אוגוסט 2020

## Slide 2: טכנולוגיית זיהוי מספרי רכב
רקע
יכולות המצלמה
שלבי העבודה
Detection
Align and Crop
Format characters
Recognition & Trigger
עם ההתקדמות הטכנולוגית בשנים האחרונות אנחנו עדים להתגברות השימוש באמצעים אלקטרוניים לטובת אוטומציה ומתן פיתרונות ללא צורך במעורבות אדם.
בתחום זיהוי לוחיות הרכב אנחנו נתקלים בשימושים כאלו לטובת פתיחת שערים, ניהול חניונים ומערכות ניהול תנועה.
מנוע זיהוי מספרי רכב מובנה
זיהוי מספרי רכב בתנאי תאורה שונים
זיהוי מספרי רכב בזוויות התקנה מורכבות
ניהול עצמאי של מאגר מספרי רכב ע"ב המצלמה
ניהול על גבי NVR (מגירסא 1.4.4)
תמיכה במגעים יבשים ובאודיו
תמיכה ב HFR–עיבוד כמות כפולה של פריים לשניה

## Slide 3: שימושים למצלמות זיהוי מספרי רכב
ניהול שער
ניטור תנועה
ניהול חניון
כבישי אגרה

## Slide 4
דרישות התקנות עקרוניות
מצלמות אנליטיקה (זיהוי פנים, זיהוי אובייקטים ומצלמות לזיהוי מספרי רכב) דורשות התקנה שתספק תמונה איכותית וזאת כדי להגיע לתוצאה מיטבית. חשוב לזכור, שבניגוד למצלמות אבטחה סטנדרטיות, במקרה של שימוש במצלמות לזיהוי מספרי רכב, הלקוחות חסרי סבלנות מסיבה מובנת.
Scene
מהסצנה50% ≥גודל הרכב
מהסצנה10% ≤ גובה הרכב

## Slide 5
דרישות התקנות עקרוניות
השגת תמונה אופטימלית - המשך...
סטיית זוית לוחית הרישוי -5° ~ 5°
טווח ראיה נקי וללא הפרעות בין המצלמה ללוחית
פוקוס מיטבי לאזור הגילוי

## Slide 6
התקנה בדרך מהירה
Pan angle:0°- 25°
Tilt angle:15°- 25°
רוחב הלוחית תהיה בין 50%-6% מרוחב התמונה
שימוש אפשרי בפנס עזר
מהירות הרכב בין 30-70 קמ"ש
טווח זיהוי 15-30 מטר

## Slide 7
התקנה בכניסה לחניון
Pan angle:0°-25°
Tilt angle:15°-25°
Pan angle:15°- 25°
Tilt angle:0°- 25°
רוחב הלוחית תהיה בין 50%-6% מרוחב התמונה
אזור האטה אפשרי
טווח זיהוי אידיאלי 2-8 מטר

## Slide 8
כלל אצבע- "אם אתה יכול לזהות מהתמונה, כך גם המצלמה"
גודל הלוחית – מרחק התקנת המצלמה
מרחק מקסימלי בס"מ | מרחק מינימלי בס"מ | עדשת מצלמה | גודל לוחית בס"מ
2688 | 336 | 7-22mm | 52 לוחית ישראלית
1432 | 179 | 2.8-12mm | 52 לוחית ישראלית

## Slide 9
סיכום וכללי אצבע מנצחים
אזור הגילוי
אמור להיות מפוקס באופן מיטבי ובמרכז התמונה במידת האפשר
משך חשיפת הלוחית
לא פחות משניה אחת
כללי
הלוחית אמורה להראות באיכות מספקת לזיהוי בעין אנושית
גודל לוחית
על פי ההוראות מוזכרות במצגת
דרך מהירה
כניסה/יציאה לחניון

## Slide 10
דגשים להגדרת המצלמה
המצלמה תומכת כרטיס זיכרון עד 128gb - מומלץ מאוד להשתמש בכרטיס כזה
סימון איזור הגילוי
סט הגדרות המתאים ללוחית הישראלית
מטרת הגדרות המצלמה לספק את התמונה המיטבית למנוע הזיהוי רכב ולא בהכרח לטעמו של הצופה

## Slide 11
מצב יום/לילה
המצלמה מאפשרת קביעת סט הגדרות כלליות למצב יום ולילה או קביעת פרמטרים שונים ליום ושונים ללילה
המצלמה מאפשרת קביעת מעבר בין המצבים על פי לו"ז – מומלץ מאוד על מנת להימנע מירידה באיכות הזיהוי במצב בין ערביים ובמצב של הארה ישירה של פנסי הרכב, מקרה בו המצלמה תשוב למצב יום

## Slide 12
בתים פרטיים
חברות ואירגונים
ציוד נדרש
תמחור (ציוד, חומר, עבודה, כיוונים, שירות)
למי וכיצד מוכרים?

## Slide 13: פיתוחים ושילוביים עתידיים
Provision-ISR מפתחת מערכת ניהול חניון שתנהל קבוצות, חברות ואירגונים, חניונים באתרים מרובים במיקומים שונים
בעתיד נדע לספק עמודים יעודיים להתקנת מצלמות
המשך שיתופי פעולה עם חברות ניהול חניונים

## Slide 14
מצגת הבאה –
התקנת אנליטיקת זיהוי עצמים